Dodatečné informace č. I k zadávacím podmínkám

k veřejné zakázce „Malířské práce v restaurátorském režimu“

v souladu s § 49 odst. (1) a (2) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- Uchazeč zahrne do své nabídky i cenu za pronájem lešení (jako samostatnou položku; viz orientační výkaz výměr). Délka lešení pro práci na stropních freskách může být přes celou šířku místnosti, tj. v Barokním sále cca 6,1 m, výška místnosti ve vrcholu klenby je 9,510 m, v Zrcadlové kapli šířka cca 9 m, výška ve vrcholu klenby 8,4 m; šířka lešení bude maximálně 5 m.

Dle stavebně technického průzkumu je únosnost podlahy v Barokním sále i Zrcadlové kapli 200 kg/m². Lešení bude lehké, hliníkové, se silnými gumovými kolečky.

- Součástí nabídky bude harmonogram postupu prací dodavatele v kalendářních dnech za předpokladu zahájení prací dne 11. 4. 2011. Do harmonogramu zahrne pouze prostoje způsobené vlastními technologickými procesy.

- Před zahájením prací se uskuteční koordinační schůzka s dalšími dodavateli restaurátorských prací za účasti pověřené osoby investora a zástupce NPÚ.

Ing. Alena Jankovcová

vedoucí Odboru investic NK ČR