Příloha č. 2 SoD

Smluvní požadavky zadavatele na servisní služby k modernizovanému výtahu v SO 04

Základní údaje: osobní i nákladní výtah o nosnosti cca 320 kg, 5 stanic, nový, typ (doplní dodavatel).

Rozsah smluvních služeb

Kontrola a pravidelná údržba v souladu s požadavky ČSN 27 4002

- Pravidelné odborné prohlídky (kontrola bezpečné funkce a provozu výtahu) a pravidelná preventivní údržba výtahového zařízení včetně čištění, mazání a seřízení (1x/3 měsíce).

- Pravidelné provozní prohlídky dostupných nebo viditelných částí výtahu – kontrola jejich funkce (1x/ 2 týdny).

- Odborné zkoušky v souladu s ČSN 27 4007,

- Zkoušky vyžadované po 3 letech provozu,

- Vedení knihy výtahu, knihy odborných prohlídek a knihy provozních prohlídek (řádné zápisy).

Odstraňování provozních poruch

- Návštěva servisního technika a odstranění vad v pracovních dnech mezi 7,00 a 22,00 hod. a v sobotu mezi 7,00 a 19,00 hod.: zahájení prací max. do 2 hod. od nahlášení objednatelem,

- Vyprošťování uvízlých osob od 7,00 do 22,00 hod. a v sobotu od 7,00 do 19,00 hod. do 1 hodiny od nahlášení objednatelem.

- Práce mimo servis (na zakázku):

      - návštěva servisního technika a oprava poruchy včetně vyproštění osob mimo uvedené hodiny,

      - náprava vad, které vyžadují více než 8 hod. práce 1 pracovníka; po schválení specifikace prací a materiálu a položkového rozpočtu objednatelem.

- Do smluvní ceny nejsou zahrnuty:

      - práce nařízené či doporučované státními orgány po počátku platnosti servisní smlouvy,

      - práce zapříčiněné uživatelem nebo provozovatelem výtahu,

      - materiál použitý pro jiné účely než pro pravidelnou preventivní údržbu nebo čištění.

Hlášení poruch

Dispečink dodavatele pro hlášení poruch: tel.: …………………………………

Servisní technik: …………………………………….. tel.: …………………………………

Dozorce výtahu: …………………………………….. tel.: ………………………………..

Cena za smluvní servis:

Hodinová sazba montéra za práci: …………. Kč bez DPH.

Cena za pravidelné provozní a odborné prohlídky a údržbu čtvrtletně …………........... Kč bez DPH.

Cena za vyprošťování:

V pracovních dnech od 7,00 do 22,00 hod. …………. Kč bez DPH.

V sobotu do 19 hod. ……………….. Kč bez DPH.